飞机供电特性测试方案

GJB-181A-2003飞机供电特性中规定了飞机供电系统性能、发电系统电源特性、保护装置、交流供电系统、直流供电系统、用电设备等的技术规范和使用要求。所以，设计的试验系统将按照各部分的要求进行设计。

在交流供电系统、直流供电系统和用电设备的试验系统中将主要有供电电源、电压尖峰信号发生系统、浪涌发生系统、电子负载、电量采集和监测及分析系统等组成。

在我们的解决方案中采用大功率程控电源来组成交流供电和直流供电系统；采用电量采集和分析系统来组成供电系统的监测、电源系统的检测和供电线路性能参数的提取与评测等。

该系统也可以用于DO160F-16电源输入标准的测试。

大功率程控电源系统构成

利用该电源系统可实现飞机供电系统的各种供电状态。如：转换工作特性；恒频交流供电系统正常工作和非正常工作（过压和欠压、过频和欠频）、应急工作；变频交流供电系统正常工作的稳态特性、瞬态特性、非正常工作、应急工作；直流供电系统的正常工作、非正常工作（过压和欠压）、应急工作、电起动；等等。

- 信号发生器（单路dds+3路dds）

- 四象限功率放大器（3+1）

- 高频变压器

主要功能

- 产生所有的干扰信号

- 回放示波器采集到的信号

- 功率配置灵活，可从1kw到150kW

- 可交流直流两用

- 系统纹波系数极低，频率响应宽

- 非常低的谐波失真- 甚至是在负载极端非线性条件下

- 小信号带宽最高至 50kHz 或100kHz

- 具有长时过载能力(最高至 1小时)

- 短时过载能力 (5 到 10分钟)

- 在最大功率负载条件下(最大承受时间5毫秒)

- 非常低的内部阻抗

- 非常快的转换率 > 52V/µs (上升时间 < 5µs @ 230Vrms满足EN 61000-4-11的要求)

- DC至5kHz 的大信号带宽内工作(-3dB) – 可以选至15kHz或30kHz的带宽

电量采集和分析系统构成

测量数组

12乘4开关阵列任何路径可伸延至任何4组的输出:数字万用表,峰值测量,通用时间计数器,及外置/辅助设备。

差动宽带峰值监测器

输入范围：±200mV满度, ±2V满度

可编程频宽：40Hz - 200kHz, 40Hz - 2MHz,40Hz - 20MHz,-13dB标准

准确度：0.2%满度 分辨率：0.05%满度

电源量测

可用于：RMS电压, RMS电流, 峰值电流, 峰值启动电流

准确度：0.2%满度 分辨率：0.05%满度

负载电流量测Amps DC

准确度：0.2%满度 分辨率：0.05%满度

通用时序计数器

模式：频率, 时间间隔, 时序, 求和, 瞬变, 及交接监测

频率计数器：0 ~ 650kHz, 0 - 4.5MHz

分辨率：10Hz, 100Hz

触发电平：可编程0 - 20V, 上升或下降

时间间隔计数器：7档, 1μs至1.8小时

分辨率：以十为单位, 100ns - 100ms

触发：可编程-10V / +10V, 开和关两种状态

时序：7, 8位定时器锁存

触发：2@-10V / +10VVDC, 2@-20VDC, 1@ 0-100VDC , 2@TTL逻辑电平

准确度：1%全标度 分辨率： 0.025%全标度

多个交接探测器：交接数目@触发电平 —— (最多为128个交接)

数字万用表：6位半数字, IEEE-488接口

| 对电源输出特性测试 | 对电源输入部分测试 | 稳定度测试 | 保护测试 | 硬件控制： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.DC输出电压测试 | 1.输入浪涌电流测试 | 1.电压稳定度测试 | 1.短路保护测试 | 1.I²C读写 |
| 2.DC输出电流测试 | 2.输入RMS电流测试 | 2.负载稳定度测试 | 2.OVP/UVP测试 | 2.GPIB读/写 |
| 3.峰对峰值杂讯测试 | 3.输入功率测试 | 3.综合稳定度测试 | 3.过载保护测试 | 3.RS232 |
| 4.效率测试 | 4.输入电压极限测试 | 时间和暂态反应测试 | 4.过功率保护测试 | 4.TTL信号 |
| 5.在线电压调整测试 | 5.输入功率因数测试 | 1.开机电压建立时间 | 其它测试 | 5.继电器控制 |
| 6.PowerGoodSignal测试 | 6.输入频率极限测试 | 2.关机电压保持时间 | 1.风扇速度测试 | 6.示波器控制 |
| 7. P/s On signal测试 | 7.输入电压周期性掉电测试 | 3.暂态响应时间（如恢复时间） | 2.特殊波形捕捉 | 7.信号发生器 |
| 8.波形捕捉 |  | 4.输出电压顺序 | 3.总谐波失真度 |  |
| 9.过冲电压量测测试 |  |  |  |  |

用于海军导弹电源装置测试的ATE

为世界最大的军火商美国洛克希德·马丁公司研制用于海军舰艇垂直发射导弹系统的电力装置测试的ATE。

用于美国F-16战斗机导弹发射电力装置的测试系统。

继交付给美国洛克希德.马丁公司使用的ATE后，为美国战斗机专门设计用于测试战斗机导弹发射供电装置的ATE

尖峰信号测量系统

标准规定用电设备对系统不应产生超出规定的电压尖峰；并应能承受本标准规定的系统电压尖峰。我们将根据具体要求配置满足GJB151/152标准的CS106（电源线尖峰信号传导敏感度）和CE107（电源线尖峰信号传导发射）要求的测试系统。