用于滑环电动机的蒸汽起动器 M350

重型金属结构的M350起动器适合于使用在空气充满灰尘或户外环境。

- 用于电动机从200到750KW。

- 适合于户外或空气充满灰尘的环境

这些起动器有许多的优势：

- 可靠

- 除了电流接触器外没有活动件

- 不受潮湿，灰尘或腐蚀性空气的影响。

- 经济

- 电缆节约：整体的电流接触器便捷的安装在电动机的旁边，

- 极少的电和机械的维护。

- 有竞争性的价格。

- 适应性

容易调节给出“made to measure定制测量”起动条件和转化以适合的不同驱动。

操作原理

这是基于在一个液体电解液和它的蒸汽之间的电阻系数方面的不同，包含在一个电极室里。

初始的转子电流的通过即刻引起部分的电解液的汽化，即刻调整阻抗和起动扭矩到最适宜的值。在上升到速度期间，热交换的发生日益增多以减少阻抗。

一个定时的电流接触器接着短路低的剩余电阻。

起动扭矩的确定依据受驱动机械或电流限值的要求。

规格说明

电气特点...........................................

-额定值

M350/2A: 200 to 300 kW (270 to 400 HP),

M350/2B: 300 to 440 kW (400 to 600 HP),

M350/3: 440 to 750 kW (600 to 1000 HP).

超出这些额定值，可达20000KW，看起动器EPM。

- 在滑环之间的转子电压：1500V最大值，

- 整体的短路电流接触器：1300A最大值。

- 电极装置的数量：2个或3个，

- 连接：2或3级（槽被分成两个部分），

- 电缆线路通过非钻孔填料压盖板

- 延迟时间：延时继电器。

电解液...........................................

- 电解液温度受温度调节装置控制，

- 电解液水平面指示在每个隔间里通过磁控浮动开关（250V-60VA）。

- 电解液被包括用每个起动器以粉末或晶体形式与饮用水和抗挥发的油一起混合。

槽...........................................

- 槽容量：350升。

- 通过管子填充

- 空出通过排气阀门。

环境...........................................

保护 IP 54.

介绍...........................................

- 表面油漆

厚度：60微米，最小。

灰-米色：RAL7032.

- 平均重量，带电流接触器

没有电解液：170kg。

带电解液：530kg。

转子起动器保护系统

根据需求我们能提供给你的起动器带一个电子模块：DRS。

这个模块允许

- 锁定你的电动机的转子检测

- 通过测量电动机的真实速度最优化起始时间。

- 电解液的温度监控

- 每小时起动数的限制

在起动程序里的任何异常的发觉通过一个故障继电器，能被连接到你的控制电路。

选件

- 防霜保护

- Tropicalisation,热带气候状态

- 电平探测器

尺寸

订购说明

起动器Starter from 200 to 300 kW   M350-2A

起动器Starter from 300 to 440 kW   M350-2B

起动器Starter from 440 to 750 kW   M350-3

耗材和附件...........................................

Electrolyte On request电解液根据需求

Thermostat SR00140自动调温器

选件...........................................

Heater with thermostat On request

带自动调温器的加热器，根据需求

Level detector ER60136-000

电平探测器ER60136-000

Antifreeze On request

防冻剂，根据需求

The above characteristics are subject to modification without prior notice