温度计：TM 6602 / TM 6612 / TM6630

3个模式

TM6602:Thermocouple, 热电偶

TM6612: RTD

TM6630: Thermocouple and RTD 热电偶和RTD

用于现场使用的保护

计量和控制工具

- 非常好的适合于不同的处理工作程序，由于它们的量程和特殊的功能适合于做数据记录。

- 高精度：0,02% of reading读数的

- 非常低的温度系数：10ppm /°C 用热电偶和7ppm/°C 用电阻，即使在恶劣的外部环境条件精度不被改变。

- 测量14个类型热电偶和12个类型的RTD。

- 显示以°C, °F, mV 和 Ohms

- 数据记录和在屏幕上开发

用户友好的和耐用的，这些工具设计用于简单化温度发射机和探头维护及试运行。他们测量热电偶和RTD。

TM系列温度计使用一个图形化的显示器使得更容易编程和阅读。

这是为什么我们供应0,02%的精度用于热电偶和RTD的现场使用的仪器的原因。分辨率是可由用户编程设置的，为了更好的阅读：可达到1mΩ 或 1μV。

规格(@ 23°C±5°C 在 45% 和 75% 的相对湿度)

直流电压

| Function功能 | Range量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1yr年 | Range量程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN | 100 mV | 1μV | 0.020%R+3μV | -10mV /100mV |

温度系数< 15 ppmR /°C 从 0°C 到 18°C 及 28°C 到 50 °C.

用热电偶进行温度测量

| Type类型 | IN range 输入量程 | Resolution 分辨率 | Accuracy 精度/1yr年 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | -250 to -2000C -200 to -1200C -120 to -500C -500C to +13720C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.900C 0.30C 0.02%R+0.120C 0.02%R+0.110C |
| T | -250 to -2000C -200 to -500C -50 to +4000C | 0.20C 0.050C 0.050C | 0.800C 0.250C 0.02%R+0.090C |
| J | -210 to -2000C -200 to -1200C -120 to +600C +60 to +12000C | 0.050C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.300C 0.250C 0.020%R+0.110C 0.020%R+0.090C |
| E | -250 to -2000C -200 to -1000C -100 to +4500C +450 to +10000C | 0.10C 0.050C 0.050C 0.050C | 0.550C 0.200C 0.020%R+0.070C 0.020%R+0.050C |
| R | -50 to +1500C +150 to +5500C +550 to +17680C | 0.500C 0.200C 0.100C | 0.950C 0.400C 0.20%R+0.300C |
| S | -50 to +1500C +150 to +5500C +550 to +17680C | 0.50C 0.20C 0.10C | 0.850C 0.20%R+0.40C 0.25%R+0.30C |
| B | +400 to +9000C +900 to +18200C | 0.20C 0.10C | 0.950C 0.500C |
| U | -200 to -1000C -100 to +6000C | 0.050C 0.050C | 0.350C 0.200C |
| L | -200 to -1000C -100 to +9000C | 0.050C 0.050C | 0.300C 0.200C |
| C | -20 to +9000C +900 to +23100C | 0.10C 0.10C | 0.300C 0.020%R+0.150C |
| N | -240 to -1900C -190 to -1100C -110 to -00C +0 to +13000C | 0.20C 0.10C 0.050C 0.050C | 0.600C 0.250C 0.150C 0.020%R+0.070C |
| Platine | -100 to +14000C | 0.050C | 0.30C |
| Mo | 0 to +13750C | 0.050C | 0.020%R+0.100C |
| NiMo/NiCo | -50 to +14100C | 0.050C | 0.020%R+0.350C |

CJC精度：± 0,3°C

温度系数：<20ppm/°C 从 0 到 18°C 及 28 到 50°C

RTD规格 (@ 23°C±5°C 及相对湿度在 45% 和 75% 之间)

Resistance电阻

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度/1年 | 量程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In | 400 Ohm | 1mΩ | 0.012%r+10mΩ | 0Ω to 400Ω | 自动探测2,3或4线 |
|  | 3600 Ohm | 10mΩ | 0.012%r+100mΩ | 0Ω to 3600Ω | 自动探测2,3或4线 |

温度系数：<7ppm/°C 从 0 到18°C 及 28 到 50°C

| Sensor传感器 | IN/OUT Range输入/输出量程 | Resolution分辨率 | Accuracy精度/1yr年 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt50(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.012%R+0.060C |
| Pt100(α=3851) | -2200C+8500C | 0.010C | 0.012%R+0.050C |
| Pt100(α=3916) | -2000C+5100C | 0.010C | 0.012%R+0.050C |
| Pt100(α=3926) | -2100C+8500C | 0.010C | 0.012%R+0.050C |
| Pt200(α=3851) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%R+0.120C |
| Pt500(α=3851) | -2200C+12000C | 0.010C | 0.012%R+0.070C |
| Pt1000(α=3851) | -2200C+7600C | 0.010C | 0.012%R+0.050C |
| Ni100(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.012%R+0.030C |
| Ni120(α=672) | -400C+2050C | 0.010C | 0.012%R+0.030C |
| Ni1000(α=618) | -600C+1800C | 0.010C | 0.012%R+0.030C |
| Cu10(α=427) | -700C+1500C | 0.010C | 0.012%R+0.180C |
| Cu50(α=428) | -500C+1500C | 0.010C | 0.012%R+0.060C |

温度系数：< 10 % of accuracy/°C.

对于测量，精度的给出是以4线连接。传感器精度没有考虑在这个精度里。

自动线数探测

测量电流：0.65 mA

测量功能

校准传感器：对于校准后的传感器用显示在校准报告上的修正值能创建一个数据库以设计曲线。

缩放比例：这个操作允许修正探头误差。缩放的执行使用了直到10个片段，为了适合于真实的校准值。

数据记录：数据的记录或者用手工在事件上或者自动用可编程频率的值。数据用时间标示及能进行显示以清单或曲线的形式。

其它功能：

界面语言：TC有5种语言：法语，英语，德语，意大利语，西班牙语。

显示器对比度：当在黑暗的条件时，用户能修改显示器对比度和打开显示器背光。背光定时器可编程控制。

显示器分辨率：用户能选择3个分辨率 （可达3个小数点位）：高的，中等的或低的分辨率。

日期和时间显示：这些用编队不变地显示在屏幕上。

统计功能：在屏幕的底部，显示测量值的最大值、平均值和最小值。重设功能允许对值重新计算。

保持：冻结显示器。

滤波器：一个滤波器在很短的时间内能被应用为了消除值的波动。

内置软件更新：根据这些校准器的改进，厂商提供你使用USB端口自由地改变更新你的仪器。

供电电源

在交货的标准供应里有4AA电池。一个可选的可再充电电池+充电器允许使用仪器直接地连接到主电源或用可再充电电池。

独自工作：

| Mode模式 | Measure测量 |
| --- | --- |
| Autonomy独自 | 40 hours小时 |

机械特点和适用的标准

尺寸 (Without sheath没有外壳): 157x85x45 mm

重量: 306 g

防水性: IP 54 acc EN 60529

环境条件

参考范围: 23°C ± 5°C, relative humidity相对湿度: 45 % to 75 %.

标称工作范围: -10°C to + 50°C, relative humidity相对湿度: 20 % at 80 % w/o condensation没有浓缩.

极限工作范围: - 10°C to + 55°C, relative hum相对湿度: 10 % to 80 % (70 % at 55°C).

运输和存储条件: - 30°C to + 60°C (without batteries or rechargeable batteries没有电池盒可再充电电池).

电气安全: EN 61010

EMC电磁兼容性: EN61326

热电偶连接用微小补偿连接器

RTD连接4针圆形连接器或4个香蕉插头。

USB连接用于计算机连接 （软件更新和应用DATACAL软件）

标准供应：

保护外壳，4AA电池，介绍手册，运输腕带。

可选外部充电器+电池连接到主电源。

订购说明：

Thermocouple Thermometer        TM 6602 热电偶温度计

RTD Thermometer                TM 6612 RTD温度计

Thermocouple and RTD Thermometer TM 6630 热电偶和RTD温度计

Options: 选件

Rechargeable batteries +Charger      AN 6011 可再充电电池1+充电器

Flexible thermocouple type K        T101 柔韧热电偶类型K

Rigid thermocouple type K           T102 刚硬热电偶类型K

Teflon flexible thermocouple type K   T103 聚四氟乙烯柔韧热电偶类型K

Air ambient Pt100                  S101D 空气环境Pt100

Waterproof Pt100                  S102D 防水的Pt100